## Slide 1: 第八章 输入输出系统
8.1外围设备的定时方式和信息交换方式
8.2程序查询方式
8.3程序中断方式
8.4DMA方式
8.5通道方式
8.6通用I/O标准接口
返回

## Slide 2: 8.1外围设备的定时方式和信息交换方式
一、外围设备的速度分级
  外设种类繁多，存在以下几种情况：
    不同种类的外设数据传输速率差别很大
    同一种设备在不同时刻传输速率也可能不同
  高速的CPU与速度参差不齐的外设怎样在时间上同步呢？
    解决办法是在CPU和外设之间数据传送时加以定时
    速度极慢或简单的外设
      CPU只需要接受或者发送数据即可
    慢速或者中速的设备
      可以采用异步定时的方式
    高速外设
      采用同步定时方式

## Slide 3: 8.1外围设备的定时方式和信息交换方式
二、信息交换方式
  程序查询方式
  程序中断方式
  DMA方式
  通道方式

## Slide 4: 8.2程序查询方式
1. 设备编址
  统一编址
  独立编址
2. 输入输出指令
3. 程序查询接口
  设备选择电路
  数据缓冲寄存器
  设备状态寄存器
(1)先向I/O设备发出命令字，请求进行数据传送；
(2)从I/O接口读入状态字；
(3)检查状态字中的标志，看看数据交换是否可以进行；
(4)假如这个设备没有准备就绪，则第(2)、第(3)步重复进行，一直到这个
设备准备好交换数据，发出准备就绪信号“Ready”为止；
(5)CPU从I/O接口的数据缓冲寄存器输入数据，或者将数据从CPU输出至接
口的数据缓冲寄存器。与此同时，CPU将接口中的状态标志复位。
（6）数据传送
Notes: (1)先向I/O设备发出命令字，请求进行数据传送；
(2)从I/O接口读入状态字；
(3)检查状态字中的标志，看看数据交换是否可以进行；
(4)假如这个设备没有准备就绪，则第(2)、第(3)步重复进行，一直到这个设备准备好交换数据，发出准备就绪信号“Ready”为止；
(5)CPU从I/O接口的数据缓冲寄存器输入数据，或者将数据从CPU输出至接口的数据缓冲寄存器。与此同时，CPU将接口中的状态标志复位。

## Slide 5: 8.2程序查询方式

## Slide 6: 8.3 程序中断方式
8.3.1 中断的概念、功能
8.3.2 程序中断方式的基本接口
8.3.3 单级中断
8.3.4 多级中断
8.3.5 Pentium中断机制

## Slide 7: 8.3.1中断的概念、功能
中断（Interrupt）是指CPU暂时中止现行程序，转去处理随机发生的紧急事件，处理完后自动返回原程序的功能和技术。
中断系统是计算机实现中断功能的软硬件总称。一般在CPU中设置中断机构，在外设接口中设置中断控制器，在软件上设置相应的中断服务程序。

## Slide 8: 8.3.1中断的概念、功能
  中断系统的功能包括：
    (1)实现主机和外设的并行工作；
    (2)处理故障；
    (3)实现多道程序和分时操作；
    (4)实时控制；
    (5)实现人机联系；
    (6)实现多机通信。

## Slide 9: 8.3.1中断的概念、功能
  中断源：能够向CPU发出中断请求的事件。常见中断源有：
    输入、输出设备中断。如键盘、打印机等工作过程中已做好接收或发送准备
    数据通道中断。如磁盘、磁带等要同主机进行数据交换等
    实时时钟中断
    故障中断。例如电源掉电、设备故障等要求CPU进行紧急处理等
    系统中断。如运算过程出现溢出、数据格式非法，数据传送过程出现校验错，控制器遇到非法指令等等
    为了调试程序而设置的中断

## Slide 10: 8.3.1中断的概念、功能
  中断处理过程注意几个问题：
    响应中断时机：外界中断请求时随机的，但CPU只有在当前指令执行完毕后，才转至公操作
    断点保护问题（PC，寄存器内容和状态的保存）
    原子操作：开中断和关中断问题。
    中断是由软硬件结合起来实现的

## Slide 11: 8.3.2程序中断方式的基本接口
设备选择器。设备选择器用来判别总线上送出的地址（或称呼叫的设备）是否为本设备，它实际上是设备地址的译码比较电路。
BS外设接口忙（BuSy）标志
RD外设准备就绪（ReaDy）标志
EI（Enable Interrupt中断允许触发器）
IR（Interrupt Request）中断请求触发器
IM（Interrupt Mask）中断屏蔽触发器
①表示由程序启动外设，将该外设接口的“忙”标志BS置“1”，“准备就绪”标志RD清“0”；
②表示接口向外设发出启动信号；
③表示数据由外设传送到接口的缓冲寄存器；
④表示当设备动作结束或缓冲寄存器数据填满时，设备向接口送出一
控制信号，将数据“准备就绪”标志RD置“1”；
⑤表示允许中断标志EI为“1”时，接口向CPU发出中断请求信号；
⑥表示在一条指令执行末尾CPU检查中断请求线，
将中断请求线的请求信号接收到“中断请求”标志IR；
⑦表示如果“中断屏蔽”标志IM为“0”时，CPU在一条指令执行结束
后受理外设的中断请求，向外设发出响应中断信号并关闭中断；
⑧表示转向该设备的中断服务程序入口；
⑨表示在中断服务程序通过输入指令把接口中数据缓冲寄存器的数据读至CPU中的寄存器；
（10）表示CPU发出控制信号C将接口中的BS和RD标志复位。
Notes: ①表示由程序启动外设，将该外设接口的“忙”标志BS置“1”，“准备就绪”标志RD清“0”；
②表示接口向外设发出启动信号；
③表示数据由外设传送到接口的缓冲寄存器；
④表示当设备动作结束或缓冲寄存器数据填满时，设备向接口送出一控制信号，将数据“准备就绪”标志RD置“1”；
⑤表示允许中断标志EI为“1”时，接口向CPU发出中断请求信号；
⑥表示在一条指令执行末尾CPU检查中断请求线，将中断请求线的请求信号接收到“中断请求”标志IR；
⑦表示如果“中断屏蔽”标志IM为“0”时，CPU在一条指令执行结束后受理外设的中断请求，向外设发出响应中断信号并关闭中断；
⑧表示转向该设备的中断服务程序入口；
⑨表示在中断服务程序通过输入指令把接口中数据缓冲寄存器的数据读至CPU中的寄存器；
（10）表示CPU发出控制信号C将接口中的BS和RD标志复位。

## Slide 12: 8.3.3单级中断
所有中断源属于同一级，离CPU越近，优先级越高，图8.7类似于第六章的链式查询方式。
中断源的识别：串行排队链法
  IR1，IR2，IR3为中断请求信号
  IS1，IS2，IS3为中断选中信号
  INTI为中断排队输入
  INTO为中断排队输出
中断向量的产生
  向量地址转移法

## Slide 13: 8.3.3单级中断
所有中断源属于同一级，离CPU越近，优先级越高，图8.7类似于第六章的链式查询方式。
中断源的识别：串行排队链法
  IR1，IR2，IR3为中断请求信号
  IS1，IS2，IS3为中断选中信号
  INTI为中断排队输入
  INTO为中断排队输出
中断向量的产生
  向量地址转移法

## Slide 14: 8.3.3单级中断
中断向量：
  当CPU响应中断时，由硬件直接产生一个固定的地址(即向量地址)
  由向量地址指出每个中断源设备的中断服务程序入口，这种方法通常称为向量中断。
Notes: 当CPU响应中断时，由硬件直接产生一个固定的地址(即向量地址)，由向量地址指出每个中断源设备的中断服务程序入口，这种方法通常称为向量中断。显然，每个中断源分别有一个中断服务程序，而每个中断服务程序又有自己的向量地址。当CPU识别出某中断源时，由硬件直接产生一个与该中断源对应的向量地址，很快便引入中断服务程序。向量中断要求在硬件设计时考虑所有中断源的向量地址，而实际中断时只能产生一个向量地址。图8.8中上面部分即为中断向量产生逻辑，它是由编码电路实现的。
有些计算机中由硬件产生的向量地址不是直接地址，而是一个“位移量”，这个位移量加上CPU某寄存器里存放的基地址，最后得到中断处理程序的入口地址。
还有一种采用向量地址转移的方法。假设有8个中断源，由优先级编码电路产生8个对应的固定地址码(例如0，1，2，…，7)，这8个单元中存放的是转移指令，通过转移指令可转入设备各自的中断服务程序入口。这种方法允许中断处理程序放在内存中任何地方，非常灵活。

## Slide 15: 8.3.4多级中断
  概念
    每级有一个中断优先权
    一维多级中断和二维多级中断
    说明：
      一个系统有n级中断，则CPU中有n个IR，n个IM，某级中断被响应后，则关闭本级和低于本级的IM，开放更高级的IM。
      多级中断可以嵌套，但同一级的中断不允许嵌套
      中断响应时，确定哪一级中断和中断源采用硬件实现。采用了独立请求方式和链式查询方式相结合的方式。
      使用多级堆栈保存现场（包括IM）

## Slide 16: 8.3.4多级中断
  多级中断源的识别
    中断优先排队电路
    中断向量产生电路

## Slide 17: 举例
例1、参见图所示的二维中断系统。请问：
(1)在中断情况下，CPU和设备的优先级如何考虑?请按降序排列各设备的中断优先级。
(2)若CPU现执行设备B的中断服务程序，IM2，IM1，IM0的状态是什么?如果CPU执行设 备D的中断服务程序，IM2，IM1，IM0的状态又是什么?
(3)每一级的IM能否对某个优先级的个别设备单独进行屏蔽?如果不能，采取什么办法可达到目的?
(4)假如设备C一提出中断请求，CPU立即进行响应，如何调整才能满足此要求?

## Slide 19: 分析
(1)在中断情况下，CPU的优先级最低。各设备的优先次序是：A→B→C→D→E→F→G→H→I→CPU；
(2)执行设备B的中断服务程序时IM2IM1IM0=111；执行设备D的中断服务程序时，IM2IM1IM0=011；
(3)每一级的IM标志不能对某个优先级的个别设备进行单独屏蔽。可将接口中的EI(中断允许)标志清“0”，它禁止设备发出中断请求；
(4)要使设备C的中断请求及时得到响应，可将设备C从第2级取出来，单独放在第3级上，使第3级的优先级最高，即令IM3=0即可。

## Slide 20
参见例1所示的系统，只考虑A，B，C三个设备组成的单级中断结构，它要求CPU在执行完当前指令时对中断请求进行服务。假设：
  (1)CPU“中断批准”机构在响应一个新的 中断之前，先要让被中断的程序的一条指令一定要执行完毕；、
  (2)TDC为查询链中每个设备的延迟时间；
  (3)TA，TB，TC分别为设备A，B，C的服务程序所需的执行时间；
  (4)TS,TR为保存现场和恢复现场所需的时间；
  (5)主存工作周期为TM。
试问：就这个中断请求环境来说，系统在什么情况下达到中断饱和?

## Slide 21
中断流程复习：

## Slide 22
中断处理流程，并假设执一条指令的时间也为TM。如果三个设备同时发出中断请求，那么依次分别处理设备A、设备B、设备C的时间如下：
tA = 2TM + TDC + TS + TA + TR
tB = 2TM + 2TDC + TS + TB + TR
tC = 2TM + 3TDC + TS + TC + TR
处理三个设备所需的总时间为：T=tA+tB+tC
T是达到中断饱和的最小时间，即中断极限频率为：f=1/T
0 指令周期
1 链式查询Tdc
2 保护现场Ts
3 恢复现场Tr

## Slide 23
中断处理流程，并假设执行一条指令的时间也为TM。如果三个设备同时发出中断请求，那么依次分别处理设备A、设备B、设备C的时间如下：
tA = 2TM + TDC + TS + TA + TR
tB = 2TM + 2TDC + TS + TB + TR
tC = 2TM + 3TDC + TS + TC + TR
处理三个设备所需的总时间为：T=tA+tB+tC
T是达到中断饱和的最小时间，即中断极限频率为：f=1/T
访问存储器Tm
访问存储器Tm
0 指令周期
1 链式查询Tdc
2 保护现场Ts
3 恢复现场Tr

## Slide 24: 8.3.5中断控制器
8259中断控制器是一个集成电路芯片，它将中断接口与优先级判断等功能汇集于一身，常用于微型机系统。其内部结构如图8.11所示。
  8位中断请求寄存器(IR)接受8个外部设备送来的中断请求，每一位对应一个设备。
  中断请求寄存器的各位送入优先权判断器，根据中断屏蔽寄存器(IM)各位的状态来决定最高优先级的中断请求，并将各位的状态送入中断状态寄存器IS。IS保存着判优结果。由控制逻辑向CPU发出中断请求信号INT，并接受CPU的中断响应信号INTA。
  数据缓冲器用于保存CPU内部总线与系统数据总线之间进行传送的数据。
  读/写逻辑决定数据传送的方向，其中IOR为读控制，IOW为写控制，CS为设备选择，A0为I/O端口识别。

## Slide 25: 8.3.5中断控制器
多个8259进行级联以处理多达64个中断请求。在这种情况下允许有一个主中断控制器和多个从中断控制器，称为主从系统。
优先级选择方式有四种：
  ①完全嵌套方式：是一种固定优先级方式，连至IR0的设备优先级最高，IR7的优先级最低。这种固定优先级方式对级别低的中断不利，在有些情况下最低级别的中断请求可能一直不能被处理；
  ②轮换优先级方式A：每个级别的中断保证有机会被处理，将给定的中断级别处理完后，立即把它放到最低级别的位置上去；
  ③轮换优先级方式B：要求CPU可在任何时间规定最优优先级，然后顺序地规定其他IR线上的优先级；
  ④查询方式：由CPU访问8259的中断状态寄存器，一个状态字能表示出正在请求中断的最高优先级IR线，并能表示出中断请求是否有效。

## Slide 26: 8.3.5中断控制器
8259提供了两种屏蔽方式：
  ①简单屏蔽方式，提供8位屏蔽字，每位对应着各自的IR线。被置位的任一位则禁止了对应IR线上的中断；
  ②特殊屏蔽方式，允许CPU让来自低优先级的外设中断请求去中断高优先级的服务程序。当8位屏蔽位的某位置“0”时，例如屏蔽字为11001111，说明IR4和IR5线上的中断请求可中断任何高级别的中断服务程序。
8259中断控制器的不同工作方式是通过编程来实现的。CPU送出一系列的初始化控制字和操作控制字来执行选定的操作。

## Slide 27: 8.3.5Pentium中断机制
Pentium中断机制
  中断类型
  中断服务子程序进入过程
  中断处理过程

## Slide 28: 8.4 DMA方式
8.4.1DMA方式的一般概念
8.4.2 DMA传送方式
8.4.3 DMA传送一个数据的过程

## Slide 29: 8.4.1DMA方式的一般概念
  直接存储器访问（Direct Memory Address）DMA方式是为了在主存储器与I／O设备间高速交换批量数据而设置的。
  基本思想是：通过硬件控制实现主存与I／O设备间的直接数据传送，在传送过程中无需CPU的干预。数据传送是在DMA控制器控制下进行的。
  优点：速度快。有利于发挥CPU的效率。

## Slide 30: 8.4.1DMA方式的一般概念
  过程描述：
    由DMA控制器给出当前正在传送的数据的主存地址，并统计传送数据的个数以确定一组数据的传送是否已结束。
    在主存中要开辟连续地址的专用缓冲器，用来提供或接收传送的数据。
    在数据传送前和结束后要通过程序或中断方式对缓冲器和DMA控制器进行预处理和后处理。

## Slide 31: 8.4.2 DMA传送方式
1. CPU暂停方式
  主机响应DMA请求后，让出存储总线，直到一组数据传送完毕后，DMA控制器才把总线控制权交还给CPU
  采用这种工作方式的I／O设备，在其接口中一般设置有小容量存储器，I／O设备先与小容量存储器交换数据，然后由小容量存储器与主机交换数据
  这样可减少DMA传送占用存储总线的时间，也即减少了CPU暂停工作的时间。

## Slide 32: 1. CPU暂停方式
优点: 控制简单，它适用于数据传输率很高的设备进行成组传送。
缺点: 在DMA控制器访内阶段，内存的效能没有充分发挥，相当一部分内存工作周期是空闲的。这是因为，外围设备传送两个数据之间的间隔一般总是大于内存存储周期，即使高速I/O设备也是如此。

## Slide 33: 2. 周期挪用方式
DMA控制器与主存储器之间传送一个数据，占用（窃取）一个CPU周期，即CPU暂停工作一个周期，然后继续执行程序。

## Slide 34: 3. DMA和CPU交替访问内存工作方式
如果CPU的工作周期比内存存取周期长很多，可以采用该种方法
总线控制权的转移速度快，DMA效率高。

## Slide 35: 8.4.3DMA传送一个数据的过程
1. DMA基本构成
(1)内存地址计数器
(2)字计数器
(3)数据缓冲寄存器
(4)“DMA请求”标志
(5)“控制/状态”逻辑
(6)中断机构
Notes: (1)内存地址计数器 用于存放内存中要交换的数据的地址。在DMA传送前，须通过程序将数据在内存中的起始位置(首地址)送到内存地址计数器。而当DMA传送时，每交换一次数据，将地址计数器加“1”，从而以增量方式给出内存中要交换的一批数据的地址。
(2)字计数器 用于记录传送数据块的长度(多少字数)。其内容也是在数据传送之前由程序预置，交换的字数通常以补码形式表示。在DMA传送时，每传送一个字，字计数器就加“1” ，当计数器溢出即最高位产生进位时，表示这批数据传送完毕，于是引起DMA控制器向CPU发中断信号。
(3)数据缓冲寄存器 用于暂存每次传送的数据(一个字)。当输入时，由设备(如磁盘)送往数据缓冲寄存器，再由缓冲寄存器通过数据总线送到内存。反之，输出时，由内存通过数据总线送到数据缓冲寄存器，然后再送到设备。
(4)“DMA请求”标志 每当设备准备好一个数据字后给出一个控制信号，使“DMA请求” 标志置“1”。该标志置位后向“控制/状态”逻辑发出DMA请求，后者又向CPU发出总线使用权的请求(HOLD)，CPU响应此请求后发回响应信号HLDA，“控制/状态”逻辑接收此信号后发出DMA响应信号，使“DMA请求”标志复位，为交换下一个字做好准备。
(5)“控制/状态”逻辑 由控制和时序电路以及状态标志等组成，用于修改内存地址计数器和字计数器，指定传送类型(输入或输出)，并对“DMA请求”信号和CPU响应信号进行协调和同步。
(6)中断机构 当字计数器溢出时(全0)，意味着一组数据交换完毕，由溢出信号触发中断机构，向CPU提出中断报告。这里的中断与上一节介绍的I/O中断所采用的技术相同，但中断的目的不同，前面是为了数据的输入或输出，而这里是为了报告一组数据传送结束。因此它们是I/O系统中不同的中断事件。

## Slide 36: 8.4.3DMA传送一个数据的过程
2.传送过程
当外设有DMA请求时，通常CPU在本机器周期结束后，响应DMA请求。

## Slide 37: 8.4.3DMA传送一个数据的过程
传送一个数据块可以分为三个阶段
  第一阶段是进行初始化，即CPU通过程序I／O的方式给DMA控制器预置初值，取状态和送传送需要的有关参数；
  第二阶段由DMA控制器控制外设与主存之间的数据交换；
  第三阶段即CPU中断原程序后进行后处理。若需要继续交换数据，则又要对DMA进行初始化；若不需要交换数据，则停止外设；若为出错，则转错误诊断及处理程序。

## Slide 38: 8.4.4选择型和多路型DMA控制器
选择型
多路型

## Slide 39: 8.4.4选择型和多路型DMA控制器
典型DMA芯片

## Slide 40
例3下图中假设有磁盘、磁带、打印机三个设备同时工作。磁盘以30μs的间隔向控制器发DMA请求，磁带以45μs的间隔发DMA请求，打印机以150μs间隔发DMA请求。根据传输速率，磁盘优先权最高，磁带次之，打印机最低，图中假设DMA控制器每完成一次DMA传送所需的时间是5μs。若采用多路型DMA控制器，请画出DMA控制器服务三个设备的工作时间图。

## Slide 41: 分析
由图看出，T1间隔中控制器首先为打印机服务，因为此时只有打印机有请求。
T2间隔前沿磁盘、磁带同时有请求，首先为优先权高的磁盘服务，然后为磁带服务，每次服务传送一个字节。
在120μs时间阶段中，为打印机服务只有一次(T1)，为磁盘服务四次(T2，T4，T6，T7)，为磁带服务三次(T3，T5，T8)。
从图上看到，在这种情况下DMA尚有空闲时间，说明控制器还可以容纳更多设备。

## Slide 42: 8.5 通道方式
通道的基本概念
  通道”是计算机系统中代替CPU管理控制外设的独立部件，是一种能执行有限I／O指令集合—通道命令的I／O处理机。
  在通道控制方式中，一个主机可以连接几个通道。每个通道又可连接多台I／O设备，这些设备可具有不同速度，可以是不同种类。
  这种输入输出系统增强了主机与通道操作的并行能力以及各通道之间、同一通道的各设备之间的并行操作能力。同时也为用户提供了增减外围设备的灵活性。

## Slide 43: 8.5 通道方式
  采用通道方式组织输入输出系统，多使用主机—通道—设备控制器—I／O设备四级连接方式。
  在CPU启动通道后，通道自动地去内存取出通道指令并执行指令。直到数据交换过程结束向CPU发出中断请求，进行通道结束处理工作。

## Slide 44: 通道的功能
执行通道指令，组织外围设备和内存进行数据传输，按I/O指令要求启动外围设备，向CPU报告中断等，具体有以下五项任务：
  (1)接受CPU的I/O指令，按指令要求与指定的外围设备进行通信。
  (2)从内存选取属于该通道程序的通道指令，经译码后向设备控制器和设备发送各种命令。
  (3)组织外围设备和内存之间进行数据传送，并根据需要提供数据缓存的空间，以及提供数据存入内存的地址和传送的数据量。
  (4)从外围设备得到设备的状态信息，形成并保存通道本身的状态信息，根据要求将这些状态信息送到内存的指定单元，供CPU使用。
  (5)将外围设备的中断请求和通道本身的中断请求，按次序及时报告CPU。

## Slide 45: 8.5通道方式
通道工作过程
  在一般用户程序中，通过调用通道来完成一次数据输入输出的过程如图1所示
  CPU执行用户程序和管理程序，通道处理机执行通道程序的时间关系如图所示。

## Slide 46: 8.5通道方式
  主要过程分为如下三步进行：
  1．在用户程序中使用访管指令进入管理程序，由CPU通过管理程序组织一个通道程序，并启动通道。
  2．通道处理机执行CPU为它组织的通道程序．完成指定的数据输入输出工作
  3．通道程序结束后向CPU发中断请求。CPU响应这个中断请求后，第二次进入操作系统，调用管理程序对输入输出中断请求进行处理。

## Slide 47: 8.5通道方式
通道的种类
  选择通道
    选择通道每次只能从所连接的设备中选择一台I／O设备的通道程序，此刻该通道程序独占了整个通道。连接在选择通道上的若干设备，只能依次使用通道与主存传送数据
    数据传送以成组（数据块）方式进行，每次传送一个数据块，因此，传送速率很高。选择通道多适合于快速设备（磁盘），这些设备相邻字之间的传送空闲时间极短。

## Slide 48: 8.5通道方式
  字节多路通道 （Byte Multiplexor Channel）
    是一种简单的共享通道，在时间分割的基础上，服务于多台低速和中速面向字符的外围设备。
    字节多路通道包括多个子通道，每个子通道服务于一个设备控制器，可以独立地执行通道指令。每个子通道都需要有字符缓冲寄存器、I／O请求标志／控制寄存器、主存地址寄存器和字节计数寄存器。而所有于通道的控制部分是公共的，由所有子通道所共享。通常，每个通道的有关指令和参量存放在主存固定单元中。当通道在逻辑上与某一设备连通时，将这些指令和参量取出来，送入公共控制部分的寄存器中使用。
    字节多路通道要求每种设备分时占用一个很短的时间片，不同的设备在各自分得的时间片内与通道建立传输连接，实现数据的传送。

## Slide 49: 8.5通道方式
  数组多路通道（Block Multiplexor Channel）
    数组多路通道把字节多路通道和选择通道的特点结合起来。它有多个子通道，既可以执行多路通道程序，象字节多路通道那样，所有子通道分时共享总通道；又可以用选择通道那样的方式传送数据。
  数组多路通道和字节多路通道的比较（见书）

## Slide 50: 8.5通道方式
发展
  输入输出处理机（IOP）
    输入输出处理机（IOP）不是一台独立的计算机，而是计算机系统中的一个部件。IOP可以和CPU并行工作，提供高速的DMA处理能力，实现数据的高速传送。此外，有些IOP还提供数据的变换、搜索和字装配／分拆能力。
    8位和16位微机中使用的Intel 8089 I／O处理器就是这种通道型I／O处理器

## Slide 51: 8.5通道方式
  外围处理机
    外围处理机结构更接近于一般处理机，或者就是选用已有的通用机。外围机基本上是独立于主处理机工作的，应用于大型高效率的计算机系统中。

## Slide 52: 8.6通用I/O接口标准
本节仅作介绍（具体内容在后续课程详细讲解）
并行I/O接口SCSI
  小型计算机系统接口的简称，它是一个高速智能接口，可以混接各种磁盘、光盘、磁 带机、打印机、扫描仪、条码阅读器以及通信设备

## Slide 53: 8.6通用I/O接口标准
串行接口标准IEEE1394
  IEEE 1394是一种高速串行I/O标准接口。各被连接装置的关系是平等的，不用PC介入也能自成系统。这意味着1394在家电等消费类设备的连接应用方面有很好的前景。
  (1)数据传送的高速性
  (2)数据传送的实时性
  (3)体积小易安装，连接方便

## Slide 54: 8.6通用I/O接口标准

## Slide 55: 本 章 小 结
各种外围设备的数据传输速率相差很大。如何保证主机与外围设备在时间上同步，则涉及外围设备的定时问题。在计算机系统中，CPU对外围设备的管理方式有：①程序查询方式；②程序中断方式；③DMA方式；④通道方式。每种方式都需要硬件和软件结合起来进行。
程序查询方式是CPU管理I/O设备的最简单方式，CPU定期执行设备服务程序，主动来了解设备的工作状态。这种方式浪费CPU的宝贵资源。
程序中断方式是各类计算机中广泛使用的一种数据交换方式。当某一外设的数据准备就绪后，它“主动”向CPU发出请求信号。CPU响应中断请求后，暂停运行主程序，自动转移到该设备的中断服务子程序，为该设备进行服务，结束时返回主程序。中断处理过程可以嵌套进行，优先级高的设备可以中断优先级低的中断服务程序。

## Slide 56: 本 章 小 结
DMA技术的出现，使得外围设备可以通过DMA控制器直接访问内存，与此同时，CPU可以继续程序。DMA方式采用以下三种方法：①停止CPU访内；②周期挪用；③DMA与CPU交替访内。DMA控制器按其组成结构，分为选择型和多路型两类。
通道是一个特殊功能的处理器。它有自己的指令和程序专门负责数据输入输出的传输控制，从而使CPU将“传输控制”的功能下放给通道，CPU只负责“数据处理”功能。这样，通道与CPU分时使用内存，实现了CPU内部的数据处理与I/O设备的平行工作。通道有两种类型：①选择通道；②多路通道。

## Slide 57: 本 章 小 结
标准化是建立开放式系统的基础。CPU、系统总线、I/O总线及标准接口技术近年来取得了重大进步。其中并行I/O接口SCSI与串行I/O接口IEEE 1394是两个最具权威性和发展前景的标准接口技术。
SCSI是系统级接口，是处于主适配器和智能设备控制器之间的并行I/O接口，改进的SCSI可允许连接1～15台不同类型的高速外围设备。SCSI的不足处在于硬件较昂贵，并需要通用设备驱动程序和各类设备的驱动程序模块的支持。
IEEE 1394是串行I/O标准接口。与SCSI并行I/O接口相比，它具有更高的数据传输速率和数据传送的实时性，具有更小的体积和连接的方便性。IEEE 1394的一个重大特点是，各被连接的设备的关系是平等的，不用PC介入也能自成系统。因此IEEE 1394已成为Intel、Microsoft等公司联手制定的新标准。

## Slide 58: 本 章 小 结
返回